# ESTÁTICA

DEFINICIÓN: Es la parte de la mecánica, que estudia los cuerpos en reposo.

Equilibrio: Un cuerpo está en equilibrio si se encuentra en reposo (V = 0), ó se mueve con velocidad constante.

Fuerza: Mide la interacción entre dos cuerpos. Es una magnitud vectorial.

Fuerzas usuales en la mecánica: Son aquellas fuerzas que empleamos comúnmente en la mecánica y entre ellas tenemos:

- Fuerza de gravedad o peso (). Es aquella fuerza con la cual la tierra atrae a todos los cuerpos que se encuentran en sus inmediaciones. Se considera concentrado en un punto llamado “centro de gravedad” (C.G.)” y está dirigida hacia el centro de la tierra.

m = masa al cuerpo

g = aceleración de la gravedad

Cuando un cuerpo es homogéneo su “centro de gravedad” coincide con su “centro geométrico  0 centroide”

Barra homogéneo

El C.G. se ubica en el punto medio.

Placa rectangular homogénea

El  C.G. se ubica en la intersección de las diagonales.

- Fuerza de tensión () Es una fuerza interna que surge en los hilos, cuerdas, cables, etc, y se manifiesta como “resistencia” a que estos cuerpos sean estirados. La naturaleza de esta fuerza es eléctrica y para poder graficarla se realiza un “corte imaginario”.

- Fuerza de comprensión  Es también una fuerza interna que surge en los cuerpos rígidos y se manifiesta como una resistencia a que estos sean comprimidos.

- Fuerza elástica () Es aquella fuerza interna que surge en los cuerpos elásticos y se manifiesta como una resistencia a que estas sean deformados. Un caso particular de un cuerpo elástico es un “resorte” al cual se le puede comprimir o estirar, tal como se muestra. Para ello vamos a considerar un resorte ideal en el cual su masa es despreciable.

- Fuerza Normal. Es una fuerza de contacto entre dos cuerpos y es perpendicular a las superficies en contacto.

Si la superficie es cilíndrica la línea de acción de la normal “pasa” por el centro de curvatura de la superficie cilíndrica.

- Fuerza de rozamiento: Cuando un cuerpo se pone en contacto con otro y se desliza o intenta resbalar sobre él, se generan fuerzas de oposición a estos movimientos, a los que llamamos fuerzas de fricción o de rozamiento. Pueden ser:

  - Rozamiento Estático (fe) Este tipo de fuerza aparece cuando los cuerpos e contacto no deslizan. Su valor máximo se presenta cuando el deslizamiento es inminente, y el mínimo cuando la intención de movimiento es nula.

(mínimo) 0 (fe ( fem (máximo)

La fuerza máxima de rozamiento se define:

(e: Coeficiente de rozamiento estático.

  - Rozamiento Cinético (fc). Esta fuerza se presenta cuando las superficies en contacto se deslizan una respecto a la otra. Su valor es prácticamente constante, y viene dado por:

(c : Coeficiente de rozamiento cinético.

* Se comprueba experimentalmente  que (e > (c

- Fuerza de reacción: Es la fuerza de interacción entre dos cuerpos en contacto. Es la resultante de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento

Primera condición de equilibrio (equilibrio de una partícula)

Un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación cuando las fuerzas que actúan sobre él, suman cero originando una resultante nula. .

Ley de acción y reacción. Si un cuerpo A, le aplica una fuerza a otro B (Fuerza de acción), entonces, el cuerpo B reacciona originando una fuerza de la misma magnitud pero de sentido contrario (Fuerza de Reacción)

D.C.L Consiste en dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.

Nota: Cuando sobre un cuerpo actúan tres fuerzas no paralelas y coplanares para que el cuerpo esté en equilibrio. Las fuerzas deben ser concurrentes.

CUESTIONARIO

1.  un vehículo  viaja a 20 km /hora   , se encuentra en equilibrio   si , o no   por que ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. el peso de un cuerpo homogéneo se encuentra concentrado en un punto llamado ………………………………………………………………………………………………………………………………

3. las fuerzas de compresión, tensión, elástica   son de naturaleza ……………………………….

4. tres fuerzas  jalan a un objeto en la dirección i, j – i ;  estas fuerzas son coplanarias, explique.

5  explique la diferencia entre  uk   y us

6. un ejemplo de fuerza elástica es la de un resorte , esta cumple con la ley de Hooke   F = - K x

7. En un cuadro   se presenta  lo siguiente:

Para Un  incremento de   F = 0.5 N  el resorte   aumenta 2 cm, en el primer caso . luego se incrementa  a  F = 1.0N  y el resorte se estira  4 cm .

¿ cual será la constante del resorte .K

# Text boxes

Cuerpo en equilibrio

fc = (c . N

fe = (eN

w = mg